## Slide 1: Настройка IS-IS на Cisco IOS
Обзор протокола

## Slide 2: Немного истории
Когда-то давно, почти параллельно и независимыми командами были рождены 2 модели взаимодействия между компьютерами
  OSI
  TCP/IP

## Slide 3: Протоколы и термины OSI
Скорее всего Вы слышали о них только мельком
  Connectionless Network Protocol (CLNP)
  Connection-Oriented Network Protocol (CONP)
  End System to Intermediate System Protocol (ES-IS)
  Intermediate System to Intermediate System Protocol (IS-IS)
End System
  Устройство, которое не передает транзитный трафик
Intermediate System
  Устройство, которое передает транзитный трафик

## Slide 4: CLNP и CONP
CLNP предоставляет услуги ненадежного транспорта для вышестоящих приложений и сервисов
  Организовывает так называемый - Connectionless-Mode Network Service (CLNS)
CONP предоставляет услуги ненадежного транспорта для вышестоящих приложений и сервисов
  Организовывает так называемый - Connection-Oriented Network Service (CONS)

## Slide 5: IS-IS
Intermediate System to Intermediate System Protocol
Описан в стандарте ISO 10589
Предназначался для нахождения кратчайшего пути следования между двумя точками
Но какое отношение IS-IS с его ISO адресами может иметь к современными сетям на основе IP?

## Slide 6: Integrated IS-IS
В конце 80-ых было совершенно непонятно, какая из моделей (OSI или TCP/IP) в итоге возьмет верх (и возьмет ли)
Многие организации использовали и то и то
Стало очевидно, что нужны устройства, которые могут работать и с OSI и с TCP/IP
Встречайте: Integrated IS-IS
  RFC 1195: Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP

## Slide 7: Кратко о принципах IS-IS
Протокол относится к классу Link-State
  Использует алгоритм Дейкстры
В связи с этим можно провести много аналогий с OSPF

## Slide 8: IS-IS vs OSPF, сходства
Относятся к классу IGP
Используют 2-ух уровневую иерархию на основе зон
Строят отношения соседства с помощью Hello-сообщений
Имеют возможность суммаризации и фильтрации
Используют понятие “DR”

## Slide 9: IS-IS vs OSPF, различия
По-разному относятся к понятию «зона»
  Для OSPF: граница находится на интерфейсе
  Для IS-IS: граница находится на маршрутизаторе
Механизм построения Adjacencies
  Для OSPF: сложный FSM
  Для IS-IS: простой
Транспорт
  Для OSPF: IP protocol
  Для IS-IS: инкапсуляция напрямую в 802.3

## Slide 10: Адресация в IS-IS
Поскольку IS-IS своими корнями уходит в OSI, то не стоит удивляться некоторой «специфичности» адресов
Network Service Access Point (NSAP) или Network Entity Point (NET) – полный OSI адрес
NET состоит из 2-ух частей
  Initial Domain Part (IDP)
  Domain Specific Part (DSP)

## Slide 11: Authority Format Identifier (AFI)
Указывает на тип адреса
  49 – приватный (аналог адресов RFC1918)
    Наиболее частый сценарий (и единственный, который я наблюдал в проектах)
  39 – адрес выдан региональным представителем ISO
    В США - ANSI
  47 – адрес выдан ISO
  IDI указывает на страну
  За использование публичных адресов надо платить (равно как за публичную BGP AS или IP PI)

## Slide 12: System Identifier
Уникальный идентификатор устройства в сети
  Аналог Router ID
Поле переменной длины
На Cisco – поле фиксированной длины 6 байт
Можно преобразовать IPv4 адрес Loopback в System ID

## Slide 13: High Order-Domain Specific Part (HO-DSP)
В Integrated IS-IS поле отвечает за Area ID

## Slide 14: N-selector
Network Service Access Point (NSAP) Selector отвечает за то, какой тип сервиса подключен к интерфейсу
Ближайший аналог: номер IP протокола
Для NET, N-selector = 0

## Slide 15: Как в итоге выглядит IS-IS Router ID?
#config t
  (config)#router IS-IS
  (config-rtr)#net 49.0024.2222.2222.2222.00

## Slide 16
В зависимости от того, как в сети настроены зоны (или вернее сказать NET’ы), накладываются определенные требования на отношения соседства между маршрутизаторами
Все IS-IS маршрутизаторы могут иметь на себе одну из следующих ролей:
  Система уровня L1
  Система уровня L2
  Система уровней L1/2

## Slide 17: Система уровня L1
L1 маршрутизаторы обладают маршрутной информацией только относительно своей зоны
Для выхода в другие зоны, необходимо отправить трафик к L2 маршрутизатору
L1 отношения соседства возможны только внутри одной зоны

## Slide 18: Система уровня L2
L2 маршрутизаторы обладают маршрутной информацией о нескольких зонах
L2 отношения соседства возможны как внутри одной зоны, так и между различными зонами
L2 «цепочка» должна быть непрерывной. Это ISIS Backbone.
Отдельная LSDB от L1
На Cisco IOS все маршрутизаторы, по –умолчанию, работают в смешанном режиме L1/L2

## Slide 20: LSP
Каждый IS создает одну* LSP для каждого уровня
Внутри этого LSP содержится информация о:
  IP префиксы (с маской и метрикой)
  соседях
Ближайший аналог – OSPF LSA
Два типа LSP
  LSP 1-го типа
    описывают connected префиксы маршрутизатора
  LSP 2-го типа
    описывают все префиксы конкретной зоны

## Slide 21: LSP 2-го типа
Создается L2 маршрутизатором (или L1/L2)
Содержит в себе информацию о следующих префиксах:
  Подсоединенные (connected) сети
  Изученные посредством LSP 1-го типа (если маршрутизатор L1/L2)
Распространяются по всему IS-IS домену через L2 отношения соседства